Załącznik nr 2

Zadanie nr 1

Sprzęt medyczny różny

L.p.	Opis	Ilość
1.	Pulsoksymetr - kolorowy wyświetlacz, pomiar SpO270-100%, zasilany na baterie, automatyczny wyłącznik, wskaźnik niskiego poziomu baterii	2
2.	Lampa typu sollux Mała stojąca. Moc ok 150WAT. Zmiana pozycji nachylenia lampy. Okulary ochronne. Automatyczny wyłącznik po ustalonym czasie. Stolik na kółkach do ustawienia na nim lampy.	1
3.	Lampa sollux na statywie. Moc ok 250WAT. Regulowany kąt nachylenia i wysokości lampy. Wyposażony w kółka przynajmniej 2 z hamulcami. Dodatkowy timer do odliczania czasu zabiegu bądź lampa wyposażona w automatyczny wyłącznik. Okulary ochronne.	1
4.	Aparat EKG - zasilany energią elektryczną 220-230V i akumulatorową, automatyczna analiza i interpretacja, praca w trybie ręcznym lub automanualnym, 12 odprowadzeń standardowych, klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna, ekran dotykowy, kolorowy, prezentacja na ekranie przebiegów 3,6,oraz 12odprowadzeń EKG, wydruk w trybie 3,6 lub 12 kanałów, proste zakładanie papieru, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego, sygnalizacja stanu naładowania akumulatora wyposażony w kabel zasilający, kabel EKG, elektrody przyssawkowe , Zel do EKG, papier do EKG, statyw do zamocowania aparatu	2
5.	Resuscytator silikonowy dla dorosłych - model dla dorosłych z kompletem masek, częstotliwość wentylacji12-15/min, objętość worka 1500/1200ml, możliwość podłączenia do maski drenu z tlenem,	2
6.	Laryngoskop - Laryngoskop standardowy ze stali nierdzewnej, 3rodzaje łyżek, uchwyt i etui, przeznaczony do sterylizacji w temperaturze do 134 stopni Celsjusza	1
7.	Termometr bezkontaktowy - elektroniczny, temperatura w stopniach Celsjusza, czas pomiaru około 1 sekundy, zakres pomiaru34-42stopnie Celsjusza, pamięć pomiarów(ostatni)	6
8.	Aparat RR - zasilany na baterie, automatyczny naramienny, testowany klinicznie ,duża dokładność pomiaru, sygnalizuje zużycie baterii, zakres pomiaru ciśnienia 30-280mmHg, tętno40-200uderzeń /min, sposób pomiaru oscylometryczny, technologia PAD, mankiet 22-32cm, wyłączanie automatyczne	6
9.	Narzędzia do opatrunków - Nożyce opatrunkowe, długość ok. 15 – 20 cm	8
10.	Pęsety chirurgiczne, długość ok. 15 – 20 cm	10
11.	Kleszcze typu PEAN proste, długość około 15 20 cm	10

Załącznik nr 2
Zadanie nr 2
Materac przeciwodleżynowy – 17 sztuk

L.p.	Opis	Ilość
1	Materac przeciwodleżynowy – materac pneumatyczny z pompką elektryczną podłączoną do sieci 220-230V	17

Załącznik nr 2
Zadanie nr 3

Ssak elektryczny – 4 sztuki

L.p.	Opis	Ilość
1	Ssak – zasilany energią elektryczną 220-230V, 2 butle 2litrowe z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem, podział do sterowania nożnego, wskaźnik mi regulator podciśnienia, dwa porty ssące, podstawa jezdna na kółkach, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów	4

Załącznik nr 2
Zadanie nr 4

Koncentrator tlenu – 6 sztuk

L.p.	Opis	Ilość
1	Koncentrator tlenu - zasilany energią elektryczną 220-230V,regulowany przepływ tlenu od 0,5l-5l/min, stężenie tlenu do 96%, poziom hałasu nieprzekraczający 40dB, alarmy-błąd zasilania, niskie/wysokie ciśnienie, niski poziom tlenu, wymagany serwis, nawilżacz z możliwością podłączenia drenów do podawania tlenu	6

Załącznik nr 2
Zadanie nr 5

Respirator – 4 sztuki

Nazwa urządzenia /model:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji:

Parametry ogólne
	Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej, fabrycznie nowy rok produkcji 2020
	Waga modułu respiratora 6,3 kg (z akumulatorem)
	Wentylacja dorosłych, dzieci powyżej 3 kg
	Zasilanie w tlen: / - z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar / - niskim ciśnieniem O2: 0-1,5 bar / - kompatybilne z tlenem 93%
	Integralna turbina – przepływ szczytowy 230 l/min.
	Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz+/-10%
	Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora 180 minut
	Klasa szczelności IP44
	Standardy: EN 794-3; EN 1789; EN 60601-1-2
	Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym.
Tryby wentylacji
	Preprogramowane parametry wentylacji dla dzieci oraz dorosłych – wybór przyciskiem na panelu czołowym
	Wentylacja kontrolowana objętością: VC-CMV; VC-SIMV
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniem: PC-CMV; PC-SIMV
	Wentylacja wspomagana: PC-ACV; CPAP
	Wentylacja nieinwazyjna: PC-ACV; PC-SIMV; PC-CMV; CPAP
	Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC
	CPAP, DuoPAP
	Wspomaganie ciśnieniowe PSV
	Możliwość regulacji triggera wydechowego w funkcji PSV
	Funkcja preoksygenacji: stężenie tlenu 21-100%; zakres regulacji czasu 10-180 sek.
	Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej
	Trigger przepływowy 0,2 do 15 l/min.
	Trigger wydechowy 5-70%
Parametry wentylacji
	Częstość oddechów regulowana w zakresie 1–150 odd./min.
	Objętość oddechowa regulowana w zakresie: / - 20-2000 ml (tryb PC/PRVC) / - 100 do 2000 ml (tryb VC)
	Czas wdechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.
	Czas wydechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.
	Współczynnik I:E regulowany w zakresie 1:150, 150:1
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%
	Ciśnienie wdechowe Pinsp regulowane w zakresie 6 – 55 mbar
	Ciśnienie wspomagania Psupp regulowane w zakresie 1 – 50 mbar
	Wybór opcji przełączania cyku oddechowego: / Ti / Te; I:E / częstość odd.; Ti / częstość odd.
	Wentylacja bezdechu (apnea ventilation)
	PEEP regulowane w zakresie 0 – 25 mbar
Monitorowanie
	Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekątna 8,4 cali
	Wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych
	Wyświetlanie parametrów wentylacji:
	Graficzna prezentacja 3 pętli oddechowych
	Prezentacja 72 godzinnych trendów mierzonych parametrów
	Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegu dynamicznego i pętli oddechowej
	Częstość oddechowa
	Częstość oddechów spontanicznych
	Objętość wydechowa pojedynczego oddechu
	Objętość wydechowa pojedynczego oddechu spontanicznego
	Objętość wentylacji minutowej
	Objętość minutowa wentylacji spontanicznej
	Minutowa objętość przecieku
	Czas wdechu
	Czas wydechu
	Czas bezdechu
	Opór oddechowy (R)
	Podatność (C)
	I:E
	Ciśnienie szczytowe
	Ciśnienie plateau
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym
	P0,1
	Ciśnienie PEEP/CPAP
Alarmy
1	Kategorie alarmów: alarmy techniczne, alarmy pacjenta wysokiego/ niskiego priorytetu
2	Niskie/ wysokie ciśnienie średnie PAW, niedrożność, objętość minutowa MV niska/ wysoka, apnea, objętość oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka częstość oddechowa, przeciek, PEEP wysokie/ niskie
11	Pamięć alarmów z ich opisem
Wyposażenie
	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 10 szt.
	Podstawa jezdna
	Możliwość komunikacji z rządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora za pomocą karty SD
	Gniazdo podłączenia nebulizatora. Programowany czas nebulizacji 5 do 30 minut
	Oprogramowanie w języku polskim

Załącznik nr 2
Zadanie nr 6

Niszczarka na dokumenty – 4 sztuki

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020	TAK
2.	Szczelina podawcza : dla papieru : 220 mm, dla płyt kompaktowych : 122 mm	TAK
3.	System cięcia : paskowo – odcinkowy	TAK
4.	Szerokość ścinka : 4 x 35 mm	TAK
5.	Maksymalna ilość niszczonych kartek : 12 ( 80g/m2 )	TAK
6.	Pojemność kosza na ścinki : 25 litrów	TAK
7.	Poziom bezpieczeństwa : kategoria P : P – 4, kategoria Tx : TX – 1, kategoria Ex : Ex – 2	TAK
8.	Pozostałe parametry : niszczy płyty CD, odporna na zszywki I spinacze biurowe, aytomatyczny START/STOP, zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączanie, reverse : ręczny	TAK
9.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 6

Drukarka I ksero – 2 sztuki

L.p.	Opis parametru		Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020
	Drukowanie
1.	Szybkość drukowania	52 str./min
2.	Szybkość procesora	1,2 GHz
3.	Pamięć (RAM)	2 GB
	Dysk twardy	160 GB
1.	Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
2.	Czcionki druku	80 skalowanych czcionek PCL I 138 czcionek PostScript
3.	Języki druku	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), emulacja PDF, XPS
4.	Zespół drukowania	Dupleks mechaniczny
	Skanowanie
1.	Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
2.	Szybkość skanowania	Do 40 str./min kolor, do 55 str./min w czerni
3.	Głębia kolorów	Wyjście 24 bit
4.	Podawanie dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów wraz z dupleksem na 100 arkuszy
5.	Format	TIFF, PDF, XPS, JPEG,
6.	Książka adresowa	LDAP I wewnętrzna książka adresowa
7.	Skanowanie do	SMB,FTP, FTPS, Netware, FillingBox, E-mail, pamięci USB
	Kopiowanie
1.	Czas wykonania pierwszej kopii	8 sekund
2.	Szybkość kopiowania	do 52 kopii/min
3.	Rozdzielczość kopiowania	do 600 x 600dpi
4.	Zmniejszanie/powiększanie	Zoom 25-400%
5.	maksymalna liczba kopii	999
	Faksowanie
1.	Złącza	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX
2.	Szybkość	ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 3 sek/str.
3.	Szybkie wybieranie	Książka adresowa do 3000 numerów
4.	Pamięć stron	100 zadań, 1000 stron/zadanie, do 1GB na HDD
	Interfejs I oprogramowanie
1.	Złącza	Port USB 2.0 Hi Speed, Ethernet 10/100/1000BaseT
2.	Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 lub nowszy / Server 2008 SP1 lub nowszy (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs dla Linux/Unix
	Podawanie papieru
1.	Pojemność papieru	Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m2; / Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; / RADF: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2
2.	Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5; Podajnik 2/3/4: A4, A5, B5; Podajnik o dużej pojemności: A4; Podajnik wielofunkcyjny: A4, B5, A5, A6. Koperty (Com-9, Com10, DL, C5), Etykiety (Avery 7162, 7664, 7666). Rozmiar niestandardowy: Szerokość 64-216mm Długość 127-1321mm; RADF: A4, A5, A6(simplex), B5; Duplex: A4, A5, B5. Rozmiar niestandardowy: Szerokość 148,5-216mm Długość: 210-356mm
3.	Gramatura papieru	Podajnik 1: 64 -220g/m2; Podajnik 2/3/4: 64 -220g/m2; Podajnik o dużej pojemności: 64 – 220g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 64 – 250g/m2; RADF: 60 -105g/m2; Dupleks 64 -220g/m2
4.	Odbiornik papieru	Do 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
	Pozostałe parametry techniczne:
1.	Zszywacz	Zszywacz konwencjonalny : zszywa do 20 arkuszy o gramaturze 80g/m2
2.	Obciążenie	Maksymalne obciążenie do 200 000 stron miesięcznie
	Wymaganie dodatkowe:
1.	Gwarancja	Minimum2 lata gwarancji producenta drukarki – naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy.
2.	Poziom hałasu	Podczas pracy: 58Db(A) lub mniej; W trybie czuwania: 30Db(A) lub mniej;
3.	Toner startowy	30 000 stron według normy ISO/ISC 19752

Załącznik nr 2
Zadanie nr 7

Laptop z oprogramowaniem – 3 sztuki

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020	TAK
2.	Procesor : 4 rdzenie, od 1.00 GHz do 3.60 GHz, 6MB cache	TAK
3.	Pamięć RAM : 8 GB DDR4, 2666 MHz	TAK
4.	Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB	TAK
5.	Liczba gniazd pamięci ( ogółem/wolne ) 2/1	TAK
6.	Dysk SSD M.2 Pcle : 512 GB	TAK
7.	Dysk HDD SATA 5400 obr. : 1000 GB	TAK
8.	Wbudowany napęd optyczny : Nagrywarka DVD	TAK
9.	Typ ekranu : Matowy, LED, IPS	TAK
10.	Przekątna ekranu : 17,3 cala	TAK
11.	Rozdzielczość ekranu : 1920 x 1080 ( FullHD )	TAK
12.	Karta graficzna zintegrowana	TAK
13.	Wbudowane głośniki stereo	TAK
14.	Wbudowany mikrofon	TAK
15.	Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio	TAK
16.	Łączność : LAN, Wi-Fi	TAK
17.	Moduł Bluetooth	TAK
18.	Złącza : USB – 3 szt., HDMI – 1 szt.	TAK
19.	Czytnik kart pamięci – 1 szt.	TAK
20.	Bateria : minimum 3500 mAh, Li-Ion	TAK
21.	System operacyjny spełniający wymogi pracy w domenie	TAK
22.	Pakiet oprogramowania biurowego zawierającego w sobie klienta pocztowego (licencja wieczysta)	TAK
23.	Waga: 2,9 kg (z baterią)	TAK
24.	Wydzielona klawiatura numeryczna	TAK
25.	Możliwość zabezpieczenia	TAK
26.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 8

Łóżka – 35 sztuk
Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2020, Leże dwusegmentowe, materac piankowy	TAK
2	Regulacja za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem	TAK
3	Mechanizm umożliwiający szybkie poziomowanie leża	TAK
4	Cztery koła jezdne posiadające blokadę centralną	TAK
5	Szeroki zakres regulacji leża od ok. 30 cm – 80 cm	TAK
6	Krążki odbojowe	TAK
7	Barierki boczne na całej długości leża	TAK
8	Wysięgnik ręki z podwieszką	TAK
9	Bezpieczne obciążenie do 200 kg	TAK
10	Odchylanie segmentów pleców za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem	TAK
11	Powierzchnia leża metalowa lub drewniana	TAK
12	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 9

Szafki przyłóżkowe – 35 sztuk

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Szafka fabrycznie nowa, rok produkcji 2020	TAK
2	Szafka z regulowanym odchylanym blatem, który może być montowany z dwóch stron szafki	TAK
3	Boki szafki oraz ramki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo	TAK
4	Czoło szafki, blat górny, blat boczny oraz czoło szuflady wykonane z wodoodpornego materiału	TAK
5	Półka zamykana	TAK
6	Blat środkowy z tworzywa typu ABS	TAK
7	Szuflady wysuwane na rolkach	TAK
8	Maksymalna wysokość stolika bocznego ok. 120 cm	TAK
9	Gwarancja minimum 24 miesiące

Załącznik nr 2
Zadanie nr 10

Szafki personelu – 35 sztuk

Szafki ubraniowe- drzwi z blachy stalowej z blokadą szerokiego otwierania z gumową amortyzacją umożliwiającą ciche zamykanie, otwory wentylacyjne, półka na nakrycia głowy, drążek na ubrania, haczyki metalowe na ręczniki, zamykane na klucz łucznik w wyposażeniu rozmiar szafki wys. ok 1,70-1,80m, szer. ok 0,60m, podział czysta/brudna

Załącznik nr 2
Zadanie nr 11

Wózek kąpielowy – 4 sztuki

- konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- wanna z PCV z poduszką i odpływem wody, koła z indywidualną blokadą,
- odchylane barierki boczne,
- regulowana wysokość leża.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 12
Wózek do leków – 3 sztuki

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020	TAK
2	Metalowy szkielet lakierowany proszkowo	TAK
3	4 przenośne nierdzewne tace	TAK
4	4 kółka jezdne, w tym 2 z blokadą	TAK
5	Tworzywowe przegródki na ok 120 leków
6	Wymiary ( +/- 10 % ) wysokość 83 cm, szerokość 43 cm, długość 72 cm	TAK
7	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 13

Wózek zabiegowy – 2 sztuki

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2020	TAK
2	Ze stali nierdzewnej kwasoodporny	TAK
3	Blat z tworzywa sztucznego z pogłębieniem	TAK
4	4 kółka jezdne – 2 z blokadą	TAK
5	Wysuwany blat boczny	TAK
6	Wysuwane kuwety o różnych pojemnościach	TAK
7	Wysuwane kosze o różnych wielkościach	TAK
8	Szyna instumentalna do mocowania wyposażenia	TAK
9	Pojemnik na odpady wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową	TAK
10	Pojemnik na rękawice	TAK
11	Pojemnik na zużyte igły	TAK
12	Koszyk na akcesoria	TAK
13	Gwarancja minimum 24 miesiace	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 14
Wózek na zwłoki – 1 sztuka

- wózek do transportu zwłok,
- zestaw skałada się z wózka, tacy do zwłok i pokrywy z uszczelką i cięgami mocującymi,
- wózek może być o stałej wysokości lub wysokości z mechanizmem śrubowym,
- konstrukcja wózka i tacy wykonana ze stali nierdzewnej,
- długość całkowita : 215 cm ( +/_ 10 % ),
- szerokość całkowita : 75 cm ( +/_ 10 % ),
- długość tacy : 200 cm ( +/_ 10 % ),
- szerokość tacy : 60 cm ( +/_ 10 % ),
- koła pompowane lub lane ( pełne ),
- pokrywa PCV.

Załącznik nr 2
Zadanie nr 15
Dozownik do płynu dezynfekcyjnego – 40 sztuk
L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Dozownik fabrycznie nowy, rok produkcji 2020	TAK
2	Opcja bezdotykowego i manualnego dozowania na saszetki powyżej 1 litra	TAK
3	Duże okienko ( minimum 40 % powierzchni frontu dozownika )	TAK
4	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Załącznik nr 2

Zadanie nr 15

Dozownik do mydła – 40 sztuk

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Dozownik fabrycznie nowy, rok produkcji 2020	TAK
2	Opcja bezdotykowego i manualnego dozowania na saszetki powyżej 1 litra	TAK
3	Duże okienko ( minimum 40 % powierzchni frontu dozownika )	TAK
4	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK

Załącznik nr 2
Zadanie nr 16
Koce – 50 sztuk
Wymiary 160 cm x 200 cm. Gramatura ok. 450 gr / m2. Skład : wełna z Merynosa.